## Slide 1
Abschlußvortrag zur Diplomarbeit „Management of Layered Variable Bitrate Multimedia Streams over DiffServ with A Priori Knowledge“
von
Thomas Dreibholz
(Dreibholz@bigfoot.com)
12. April 2001
Weitere Informationen und Download auf der Homepage:
http://www.bigfoot.com/~dreibholz/diplom/index.html

## Slide 2: Gliederung
0. Gesamtüberblick
1. Grundlagen
  Empirical Envelope und Verkehrsbeschreibungen
  Utility Functions
2. Die Berechnung von Neuverteilungsintervallen
3. Die Berechnung von Resource/Utilization-Listen
4. Das Bandbreite-Management
5. Die Implementation und die verwendeten Traces
6. Simulationen und Messungen
7. Zusammenfassung und Ausblick auf weitere Herausforderungen

## Slide 3: 0. Gesamtüberblick
Ziel: Effiziente Übertragung
  gelayerter
  skalierbarer
  VBR
Ströme über DiffServ
(CORAL-Konzept [AKM+00])
Teil 1:
A priori Analyse der Medien:
  Verkehrsbeschreibung
  Neuverteilungsintervalle
  Resource/Utilization-Listen
Teil 2:
Bandbreite-Verteilung online

## Slide 4: 1.1 Der „Empirical Envelope“
Definition des Empirical Envelope:
Maximale Anzahl Bytes, die in einem Intervall der Länge t erzeugt werden
E(t) = sup > 0 A[, +t] ( t > 0) für A[t1,t2] Bytes im Intervall von t1 bis t2
Beispiel:
=> Durch Pufferung (z.B. mit Leaky Bucket):
Viel bessere Auslastung
auf Kosten der Verzögerung
Peak-Rate

## Slide 5: 1.2 Verkehrsbeschreibungen
Komplette Speicherung des Empirical Envelope zu ineffizient => Approximation
D-BIND- und (i, i)-Modell im Vergleich
(i, i)-Modell:
Liste von Leaky-Bucket-Parameter (i, i)
( Größe,  Ausflußrate)
B(t) = Mini {i + t*i}
B(t) ist immer konvex!
Vorteil: Bucket-Größe festgelegt
D-BIND (Det. Bounding INterval-length Dependent):
Liste von Tupeln (Ri, Ii)
Ri Datenrate für Intervallänge Ii
B(t) ist lineare Interpolation
B(t) muß nicht konvex sein!
  => genauere Approximation
Messungen in [KZ97] belegen:
Approximation durch D-BIND ist genauer

## Slide 6: 1.3 Zur Wiederholung: Utility Functions
Frage:
Wie läßt sich Auswirkung einer Skalierung bewerten?
(Nutzen für Anwender, User Satisfaction)
Utility Functions:
Relative Qualität als Funktion der skalierten Größe
Beispielfunktionen:
  u(x) = x (linear)
  u(x) = a*ln(b*x+c) [Rog98]
  u(x) = 1-exp(a*x+b) [LS98]
Beispiel:
 Utility Function der Frame Rate
(2) = 20 %, (5) = 50 %,
(20) = 95 %, (30) = 100 %
Mit Utility Functions wird sinnvolle (z.B. utility-faire) Aufteilung der Bandbreite möglich

## Slide 7: 2.1 Auswahl von Neuverteilungsintervallen
Einzelne Reservierung für komplette Laufzeit zu ineffizient
=> Neuverteilung in bestimmten Abständen
=> Herausforderung: Festlegung „sinnvoller“ Neuverteilungsintervalle
Grundlage: Algorithmus aus [Gum98]
Optimal bezüglich
  Kosten für Bandbreite
  Kosten für Neuverteilung
Laufzeit: O(n^3)
Ausgabe-Liste:
Für jeden Frame: Länge und Verkehrsbeschreibung
Aufgaben in der Diplomarbeit:
Erweiterung auf
  gelayerte und
  skalierbare (bzgl. Frame-Rate, Frame-Größe) Medientypen
Optimierungen

## Slide 8: 2.2 Erweiterung auf gelayerte Medientypen
Beispiele:
MPEG-1: Jeweils ein Layer für I-, P- und B-Frames
MPEG-2: Nur Basislayer: niedrige Auflösung. Mit Erweiterungslayer(n): hohe Auflösung
Realisierung:
1. Intervalle gelten für alle Layer
(NVT-Aufwand gering halten)
2. Gewichtung der Layer
Layer mit hohen QoS-Anforderungen
(bzgl. Delay, Loss und Jitter)
=> teure DiffServ-Klasse
=> Möglichst kurz reservieren
Wichtiger Hinweis:
Nur QoS-Anforderungen sind bekannt,
Zuweisungen Layer -> DS-Klasse nicht!
(Erst zur Bandbreite-Verteilung)
wi - Gewicht für Layer i
ci - Bandbreitekosten für Layer i

## Slide 9: 2.3 Erweiterung auf skalierbare Medientypen
Skalierung der Frame-Rate:
Für jede mögliche Frame-Rate: eine eigene Intervall-Liste.
Grund:
Verkehrsbeschreibung für Frame-Rate n sagt nichts über FrameRate n-1 aus!
(z.B. bei MPEG Video: Weglassen von Frames zufällig bzw. nach Qualitäts-Metrik)
Skalierung der Frame-Größe
Konstanter Skalierungsfaktor  für alle Frames
(eines Layers)
=> Empirical Envelope wird skalierbar
Beispiel:
 = 0,5 (z.B. durch Block Dropping bei MPEG [ZL96])
Damit notwendig:
Verschiedene Frame-Typen bzgl. Skalierung
=> verschiedene Layer

## Slide 10: 2.4 Optimierungen
Optimierung #1
Statt Intervall-Liste von jedem Frame zum Medienende:
Nur „Pfad“ vom ersten Frame zum Medienende speichern
Nachteil:
Evtl. mehr NVTs bei häufigem Frame-Rate-Wechsel
(In der Praxis jedoch unproblematisch)
Beispiel:
Video mit 40.000 Frames, 1-25 Frames/s, 3 Layer
Ohne Optimierung ca. 350 MBytes für Verkehrsbeschreibung
Mit Optimierung: ca. 10 MBytes
(Zum Vergleich: ca. 800 MBytes für MPEG-Video selbst)
Optimierung #2
Vereinfachung:
Minimale und maximale Intervall-Länge fest eingestellt
=> Konstante Laufzeit für Längen-Tests
=> Laufzeit: O(n^2) statt O(n^3)

## Slide 11: 3.1 Resource/Utilization-Listen
Zur Bandbreite-Verteilung notwendig:
Berechnung einer Liste von s.g. Resource/Utilization-Punkten
Resource/Utilization-Punkt:
Resource (Gesamt-Bandbreite)
Utilization
Frame-Rate
Bandbreite für Layer #1
Bandbreite für Layer #2 Bestmögliche Einstellung für Gesamt-Bandbreite
...
Bandbreite für Layer #n
Resource/Utilization-Punkt ist bestimmte Skalierungseinstellung für den Strom
Bemerkung:
Alle Bandbreiten gelten für Puffer-Delay von 1 Frame!
Umrechnung in andere Delays: mittels Verkehrsbeschreibung möglich

## Slide 12: 3.2 Berechnung von Resource/Utilization-Listen
Herausforderung:
Resource/Utilization-Punkte sollten möglichst „gleichmäßig“ verteilt sein
z.B. nicht: 15 Punkte für Utilization  20% aber nur 5 für den Rest
Rekursiver Algorithmus:
Punkt p aufnehmen, wenn:
[ |p.Links.Utilization - p.Utilization| >= UtilizationThreshold AND
|p.Rechts.Utilization - p.Utilization| >= UtilizationThreshold] OR
[ |p.Links.Resource - p.Resource| >= BandwidthThreshold AND
|p.Rechts.Resource - p.Resource| >= BandwidthThreshold]
Abbruchkriterien:
Vorgegebene Anzahl von Punkten gefunden
Maximale Stufe erreicht
Aufwand:
Zu teuer für Online-Anwendung (insbesondere Punkte mit max. Utilization berechnen!)
=> Liste ebenfalls a priori berechnen.
Beispielwerte:
UtilizationThreshold = 2 %
BandwidthThreshold = +unendlich

## Slide 13: 4.1 Anforderungen an das Bandbreite-Management
Session-Konzept
Streams haben Stream-Priorität und gehören zu Sessions
Sessions haben Session-Priorität, minimale und maximale Bandbreite
Prioritäten und Fairneß:
Verteilung hat Prioritäten und minimale/maximale Bandbreite-Wünsche zu beachten
Innerhalb einer Session soll die Verteilung z.B. utility-fair sein
Beispiel: Gleiche Qualität für alle Ströme bei gleicher Priorität
Global soll Verteilung z.B. die Gesamt-Utilization maximieren
Beispiel: Statt 1 Video mit 10%, 20 Audio-Ströme mit 10% Qualität:
Video mit 5% und alle Audio-Ströme mit 100% Qualität.
Beispiel: Virtueller Supermarkt
Je Kunde eine Session mit folgenden Streams:
3D-Szenerie (sehr hohe Priorität)
Werbevideo im Vordergrund (MPEG-2, hohe Priorität)
Werbevideo im Hintergrund (MPEG-1, geringe Priorität)
Musik (MP3, mittlere Priorität)
Text-Informationen (niedrige Priorität)
Verteilung: utility-fair innerhalb der Sessions; global Gesamt-Utilization maximieren

## Slide 14: 4.2 Überblick zum Bandbreite-Management
A priori verfügbar:
QoS-Anforderungen je Layer:
Max. Delay, Verlustrate und Jitter
Verkehrsbeschreibung je Layer
(nur für Payload!)
Resource/Utilization-Liste
Aus Messungen/RTCP Receiver Reports:
Aktuelle Angaben zur Qualität jeder DiffServ-Klasse
Delay
Verlustrate
Jitter
Überblick zur Bandbreite-Verteilung
1. Für jeden Resource/Utilization-Punkt der aktuellen Liste jedes Stromes:
Headerlänge zu Payload-Angaben addieren
Kosten-sortierte Liste möglicher DiffServ-Klassen berechnen (incl. Pufferung!)
2. Eigentliche Bandbreite-Verteilung

## Slide 15: 4.3 Zuweisungen von Layern zu DiffServ-Klassen
Algorithmus: Für jeden Resource/Utilization-Punkt der aktuellen Liste:
1. Addition von Header-Längen (IPv4/IPv6, UDP, RTP, Anwendung) zu den Payload-Angaben
2. Liste von möglichen DiffServ-Klassen für jedes Layer berechnen
(Klasse muß QoS-Anforderungen für Delay, Verlustrate und Jitter erfüllen!)
3. Pufferung spart Bandbreite auf Kosten des Delays. Max. mögliche Pufferungsverzögerung berechnen:
4. Bandbreitenbedarf bei maximaler Pufferung berechnen => Kosten je Klasse
5. Sortierung der Liste aufsteigend nach Kosten
Resource des Punktes := Summe der billigsten Zuordungen über alle Layer
Ergebnis:
Für jeden Resource/Utilization-Punkt der aktuellen Liste:
Kosten-sortierte Liste von möglichen DiffServ-Klassen-Zuweisungen
Bemerkungen:
Berechnung nur notwendig bei neuer Resource/Utilization-Liste oder
Änderung der Klassenparameter -> Cache
Parallelisierbar, da unabhängig von allen anderen Strömen
BufferDelay := MaxTransferDelay - (1.0+DelayTolerance)*DelayClass - SystemTolerance
MaxTransferDelay Limit von Benutzer/Anwendung
DelayTolerance: Toleranz für Delay-Variabilität der DiffServ-Klasse (in % des Delays)
SystemTolerance: Toleranz für System (z.B. Scheduling, in Zeiteinheiten)

## Slide 16: 4.3 Zuweisungen von Layern zu DiffServ-Klassen
Beispiel: Ein Strom mit 2 Layern. Delay-Limit des Benutzers: 650ms
System-Delay-Toleranz: 20 ms, Frame Rate: 10 Frames/s
Empirical Envelopes: Klassen-Parameter:
Für Layer #1: Gewinn durch Pufferung deutlich größer!
Bandbreite und Kosten für jede mögliche Klasse:
Bandbreite/Delay
Für Layer #1: EF am billigsten
=> Pufferung: 5 Frames
Für Layer #2: AF11 am billigsten
=> Pufferung: 1 Frame
Layer #1
Layer #2

## Slide 17: 4.4 Der ASRMD1-Algorithmus
Grundlage: Der Algorithmus ASRMD1 aus [LS98] (Approx. für das Single Resource Multiple QoS Dimension Probl.)
Berechne konvexe Hülle jeder Resource/Utilization-Liste („schlechte“ Punkte entfernen)
Vereinige Resource/Utilization-Listen aller Ströme (zusätzlich: Strom-ID je Punkt merken!)
Sortiere diese Liste nach Resource-Wert
Durchlaufe Liste und versuche, jeden Punkt zu allozieren
Ergebnis: Eine Verteilung, welche die Utilizations der Ströme maximiert (aber: unfair!)
Für Sortierung nach Utilization ist das Ergebnis eine utility-faire Verteilung!
Beispiel:
Für 120 Bandbreite-Einheiten: Unfair: T1: 70 (100%) T2: 40 (50%) (noch 10 frei)
Fair: T1: 40 (90%) T2: 80 (80%) (0 frei)
Aufgaben in der Diplomarbeit:
Erweiterung des Algorithmus mit Unterstützung für
Sessions
Prioritäten
Konfigurierbare Fairneß (getrennt für Sessions und global)
Mehrere DiffServ-Klassen statt einer Resource (= Bandbreite)
Konvexe Hülle
Utilization maximieren
Utility-faire Verteilung

## Slide 18: 4.4 Bandbreite-Verteilung
Idee #1 („Sortierwert“)
Im ASRMD1-Algorithmus: Fairneß abhängig von Sortierung
Daher: Berechne für jeden Punkt Sortierwert, abhängig von:
Resource und Utilization des Punktes
Priorität des Stromes
Fairneß-Konstante
Anforderungen:
Je höher der Sortierwert, desto später wird der Punkt alloziert
=> Je höher die Priorität, desto kleiner muß Sortierwert sein
Je höher Fairneß, desto mehr muß Sortierwert von Utilization statt Resource abhängen
Sortierwert := Prioritätsfaktor*((Resource)*(1-Fairneß) + Utilization*Fairneß)
Prioritätsfaktor := (1/256) * (256 - (Priorität + 128)) [0,1] 
Resource in Bytes/s
Utilization [0,1] 
Priorität [-128,127] 
Fairneß [0,1]  (0=unfair, 1=fair)
(Resource) := Resource/Gesamtbandbreite des SLA (Normierung, zum Vergleich mit Utilization)

## Slide 19: 4.4 Bandbreite-Verteilung
Idee #2 („ Multipunkte“)
Ein Resource/Utilization-Punkt enthält Qualitätseinstellung für einen Strom.
Daher:
Wähle von jedem Strom der Session einen „passenden“ Resource/Utilization-Punkt
(passend -> ähnliche Sortierwerte)
Füge diese zu einem Resource/Utilization-Multipunkt zusammen
Ergebnis: Multipunkt ist Qualitätseinstellung für die Session
Multipunkt-Resource = Summe der Punkt-Resourcen
Multipunkt-Utilization = Durchschnitt der Punkt-Utilizations
Multipunkt-Sortierwert = Analog zu Strom-Sortierwert, nur mit Session-Priorität und SessionFairneß
=> Aus Resource/Utilization-Listen aller Ströme der Session:
eine Resource/Utilization-Mulitpunkt-Liste der Session
Beispiel: Strom-Prioritäten: beide -128 Session-Priorität: 0 (r) := r/1000 KBytes/s
Fairneß = 1 (fair) SessionFairneß = 0 (unfair)

## Slide 20: 4.4 Bandbreite-Verteilung
Idee #3 („Erweiterung von ASRMD1“)
Wende ASRMD1-Algorithmus auf Multipunkte an. Zur Sortierung: Session-Sortierwert benutzen!
Aber: Weglassen der konvexen Hülle (sehr ineffizient bei konkaven Utility Functions!)
1. Allozierung eines Resource/Utilization-Multipunktes (Session):
Wende Punkt-Allozierung auf alle enthaltenen Resource/Utilization-Punkte an
Punkt-Allozierungen dürfen fehlschlagen.
Dann aber: Keine Versuche für weitere Multipunkte dieser Session
2. Allozierung eines Resource/Utilization-Punktes (Strom):
Versuche Allozierung für jedes Layer:
Teste DiffServ-Klassen in Kosten-Reihenfolge => billigste Klasse nutzen
Fehlversuch bei einem Layer => Allozierung des Punktes ist komplett fehlgeschlagen
  ggf. erfolgreiche Layer-Allozierungen müssen rückgängig gemacht werden!
  Analog: Transaktion in einem Datenbank-System
Idee #4 („Partielle Neuverteilungen“)
Bis jetzt: Neuverteilung für einem Strom -> Komplette Neuverteilung für alle Ströme
Optimierung: Neues Intervall für Strom x => Nur Bandbreite-Anpassung für Strom x
Bandbreite-Anteil exklusiv für diese s.g. partiellen Neuverteilung
Regelmäßige komplette Neuverteilung (z.B. alle 5 bis 10 Sekunden)
Nachteile: Ggf. „schlechtere“ Verteilungen, Parameter sehr stark abhängig vom Szenario

## Slide 21: 5.1 Das System
Der Server
Je Layer: Verpackung (RTP-Protokoll)
Leaky Bucket als Traffic Shaper
DiffServ-Markierung (TOS/Traffic Class)
Aber: Alles über nur ein Transport-Socket
(UDP über IPv4 oder IPv6)
=> Weniger Systemresourcen (Ports etc.)!
Leaky Bucket:
Verwendet berechneten BufferDelay-Wert des Layers
Überlauf, falls BufferSize > BufferDelay* OutputRate
Das System
Reales DiffServ-Szenario mit Clients und
zwei DiffServ-Routern (LinuxDS-Implementation)
Problem: Delays im Labor unrealistisch
(Delay-Unterschiede im Mikrosekunden-Bereich)
=> Simulation des Servers

## Slide 22: 5.2 Grundlagen der Simulationen und Messungen
Für Simulation:
Werte für Delay, Verlustrate und Jitter konstant (wg. Vergleichbarkeit der Ergebnisse)
(im realen System: Schwankungen!)
Grundlage: Glasfaser-Verbindung
  Länge 15.000 km
  => Signallaufzeit 75 ms
  Dsn. Anzahl Router: 25
  Teurere Klassen -> kürzere Queues
  => Delay und Jitter geringer
Bandbreite: ausreichend, damit jedes Layer „beste“ Klasse erhält
(In der Praxis realistisch durch Einsatz von Bandwidth Broker, siehe [Sel01])
=> Später zu zeigen:
Wie verhält sich das System bei - Schwankungen von Delay, Verlustrate, Jitter
- Knappheit von Bandbreite in bevorzugten Klassen
QoS-Anforderungen der MPEG-Ströme:
Garantien für Basislayer
Möglichkeiten: #1: EF, AF41
#2: EF, AF41, AF31
#3: EF, AF41 bis AF11
BE für Erweiterungslayer möglich

## Slide 23: 5.3.1 Traces
Grundlage:
MPEG-1-Traces aus Würzburg, [Wür95]
MPEG-2-Traces: aus MPEG-1-Traces erzeugt
H.263-Traces aus Berlin [Ber00] + Labor
MP3-Traces von VBR-MP3s
(erzeugt mit LAME-Encoder von CDs/Napster Downloads)
Berechnung der Neuverteilungsintervalle: 2 Versionen
Gewichtet: 4/3/2 (MPEG-1), 4/3/2/1.5/1.3/1.2/1.1/1.0/1.0 (MPEG-2), 4/3/3/2 (H.263)
Ungewichtet
Utility Functions für Videos:
Benutzerbefragungen in [Apt95] => Genres zu 4 Kategorien zugeordnet
Frame-Rate wichtig/weniger wichtig
Frame-Größe wichtig/weniger wichtig
=> Video-Traces zu Kategorie zuordnen
eine feste Utility Function für jede Kategorie
Utility Function für MP3:
Eine feste Utility Function für alle Medien

## Slide 24: 5.3.2 Utility Functions
Formel für Video Utilization
l - Anzahl der Layer
 - Vektor von l+1 Skalierungsfaktoren
für Frame Rate und Frame Size jedes Layers
Skalierungsfaktor aus [0,1]  :
0 -> Minimalwert, 1 -> Maximalwert,  = (x-Min)/(Max-Min)
i - Gewicht für Frame Size Utilization von Layer i
ux - Utility Function für Größe x
  U(x) = a*ln(b* x +c) (aus [Rog98])
  niedrige Anforderungen -> konkex (Utilization steigt schnell)
  hohe Anforderungen -> konkav (Utilization steigt langsam)
Formel für Audio Utilization
Idee aus [LS98]: Angabe des Skalierungsfaktors für 50% und 95% Utilization => 2 Punkte
=> Interpolation durch konvexe Funktion U(x) = 1 - exp(a* x + b)

## Slide 25: 5.3.3 Video Utility Functions

## Slide 26: 5.3.4 Audio Utility Function

## Slide 27: 6. Überblick zu Simulationen und Messungen
Simulationen und Messungen
6.1 Vergleich von Pufferung, Layering, Gewichtung
6.2 Vergleich der Skalierbarkeit
6.3 Schwankende Netzqualität
6.4 Beispiel zu Strom- und Session-Prioritäten
6.5 Übertragbarkeit auf das reale Meßszenario

## Slide 28: 6.1 Vergleich von Pufferung, Layering, Gewichtung
Einstellungen:
MPEG-1 (für MP3, MPEG-2 und H.263 siehe Ausarbeitung)
Alle Ströme: 100% Qualität
Darstellung:
Durchschnitt über alle Ströme
Bandbreite ausreichend (1 GB/s) -> immer „beste Klasse“ möglich
Delay-Limits von 100ms bis 1000ms
Simulationszeit: 800 Sekunden
4 Simulationen:
Ungewichtete Traces, gleiche DiffServ-Klasse für alle Layer (Unglayered + Not Weighted)
Ungewichtete Traces, verschiedene DiffServ-Klassen erlaubt (Layered + Not Weighted)
Gewichtete Traces, gleiche DiffServ-Klasse für alle Layer (Unlayered + Weighted)
Gewichtete Traces, verschiedene DiffServ-Klassen erlaubt (Layered + Weighted)

## Slide 29: 6.1 Ergebnisse als absolute Werte
Kosten/Delay
Ergebnisse:
Hohe Kosten/Bandbreite-Reduktion,
auch schon für geringe Delays
Kostenfaktor (Kosten/Bandbreite) für ungelayerte
Ströme höher.
Grund: DiffServ-Klasse für Layer mit
höchsten Anforderungen für alle Layer!
(hier Layer #1: EF oder AF41)
Bandbreite/Delay
Kostenfaktor/Delay
Ungelayert
Gelayert

## Slide 30: 6.1 Ergebnisse als relative Werte
Kosten/Delay
Darstellung:
Mehrkosten zu Gewichtet/Gelayert in %
Ergebnisse:
Ungelayert teurer, aber tws. weniger Bandbreite
=> Bessere Pufferung bei schnellerer Klasse
Aber: Mehrkosten nicht ausgleichbar!
Gewichtung spart bis zu 10% Kosten + Bbr.
für hohe Delays weniger (kaum Klassenwechsel)
Bandbreite/Delay
Kostenfaktor/Delay
Ungelayert
Ungelayert
Gelayert
Ungewichtet
Ungewichtet

## Slide 31: 6.2 Vergleich der Skalierbarkeit
Einstellungen:
MPEG-1 und MP3 (MPEG-2 und H.263 siehe Ausarbeitung)
Bandbreite ausreichend (1 GB/s) -> immer „beste Klasse“ möglich
Delay-Limits von 100ms bis 1000ms
Simulationszeit: 800 Sekunden
Darstellung:
  Durchschnitt über alle Ströme,
  gruppiert nach Anforderungen für Frame Rate und Frame Size:
  Low/Low, Low/High, High/Low, High/High
Je Gruppe: 4 Simulationen
Keine Utilization-Begrenzung (100%)
Utilization-Begrenzung von 75%
Utilization-Begrenzung von 50%
Utilization-Begrenzung von 25%

## Slide 32: 6.2 Ergebnisse für MPEG-1
100% Utilization
Max. 75% Utilization
Max. 25% Utilization
Max. 50% Utilization
Hohe Anforderungen für Frame Rate
Bessere Pufferung bei hoher Frame Rate.
Grund: „Frame-Lücken“
Kaum mehr Pufferungsgewinn bei niedrigen Frame-Raten
Kosten/Delay

## Slide 33: 6.2 Ergebnisse für MP3
Einstellungen:
Gleiches Szenario nun für MP3: Utilization-Limits von 100%, 75%, 50% und 25%
Aber: MP3 besitzt konstante Frame Rate von 38 Frames/s, nicht Frame Rate-skalierbar
Daher: Nur Skalierung der Frame-Größe
Ergebnisse:
Wegen Utility-Function
(95% schon bei 40% Bandbreite):
  Großer Unterschied zwischen
  75% und 100%
  Kleine Unterschiede zwischen
  25% / 50% / 75%
Da Frame-Rate konstant:
Großer Pufferungsgewinn auch für
geringe Utilizations!
100% Utilization
75% Utilization
Kosten/Delay

## Slide 34: 6.3 Schwankende Netzqualität
Im realen Netzwerk:
Schwankungen von Delay, Verlustrate und Jitter
(DiffServ kann keine Ende-zu-Ende-Garantien geben)
QoS-Management muß darauf reagieren
Simulation:
Ein MPEG-1-Strom
DiffServ-Klassen-Einstellungen:
Szenario #1:
Keine Änderungen
Szenario #2:
30s - 60s: EF-Bandbreite aus
75s - 105s: AF11-Delay von 300ms auf 75ms
120s - 150s: Verlustrate von AF21 von 0.02% auf 10%

## Slide 35: 6.3 Vergleich der Ergebnisse
Szenario #1 Szenario #2
Layer #1
30s-60s: AF21 statt EF. Da langsamer:
Weniger Pufferung -> Mehr Bbr.
75s-105s: Billige und schnelle AF11-Klasse wird statt teurem EF genutzt
Layer #2
75s-105s: AF11 bleibt, aber da Delay
kleiner: Durch Pufferung ca. 25% weniger Bandbreite
Layer #3
75s-105s: Billige und schnelle AF11-Klasse wird statt teurem EF genutzt
120s-150s: AF11 statt AF21. Da langsamer:
Bandbreitebedarf größer
Weniger Pufferung -> Mehr Bbr.
Reservierte Bandbreite/Zeit

## Slide 36: 6.3 Vergleich der Ergebnisse
Szenario #1 Szenario #2
75s-105s: Billige und schnelle AF11-Klasse wird genutzt => Erhebliche Kostenreduktion
Ergebnisse:
Layer werden in die billigste verfügbare Klasse gelegt
Kosten bleiben so gering wie möglich,
auch bei Änderungen von Delay, Verlustrate und Jitter
Bandbreitekosten/Zeit

## Slide 37: 6.4 Beispiel zu Strom- und Session-Prioritäten
Einstellungen:
SLA mit limitierter Bandbreite (sonst: 100% Utilization für alle Ströme)
2 Sessions mit je 4 verschiedenen Strömen
Szenario #1:
  Alle Prioritäten gleich 0
Szenario #2:
  Verschiedene Prioritäten für
  Sessions und Ströme
Fairneß:
  fair innerhalb Sessions
  unfair global
  (Systemnutzen maximieren)
Ergebnisse:
Verteilung ist
  fair innerhalb der Sessions (siehe Szenario #1)
  unfair global (Talk besser als Super Bowl, da Anforderungen geringer)
Priorisierung funktioniert (Szenario #2):
  Super Bowl (Session-Priorität 100) deutlich besser als Talk
  Ströme in Session #1: Utilization je nach Priorität

## Slide 38: 6.5 Übertragbarkeit auf das reale DiffServ-Szenario
Simulation:
Timer exakt -> Versand zum exakten Soll-Zeitpunkt
Überlauf des Leaky Bucket nur einmal nach Klassen- oder Frame Rate-Wechsel möglich
(„Speed Adjustment Approach“: Versuche zuerst, Inhalt des Buckets an Änderung anzupassen)
Reales System:
Verzögerungen (Andere Prozesse, I/O, ...)
=> Versandzeitpunkt ungenau => Leaky Bucket kann dann überlaufen => Verluste
=> System-Delay-Toleranz auf „sinnvollen“ Wert setzen
Messung:
4-Ströme-Szenario (ein Strom je Medientyp)
Laufzeit: 120 Sekunden
System-Delay-Toleranzen bis 100ms
Zeit für Neuverteilung und Berechnung von
Liste „Layer -> DiffServ-Klassen“
Ergebnisse:
Vergleichssimulation: 6 „erlaubte“ Überläufe
50ms bis 70ms reichen als Toleranz aus
6.5ms bis 7.5ms für Neuverteilung
1ms (MP3) bis 18ms (MPEG-2) für Klassen-
berechnungen
=> System arbeitet effizient, Simulationsergebnisse sind auf reales System übertragbar
Überläufe/Delay-Toleranz
70ms
50ms

## Slide 39: 7.1 Zusammenfassung
Design und Implementation
1. A priori Berechnung von Neuverteilungsintervallen und Resource/Utilization-Listen für
gelayerte,
skalierbare
VBR-Multimediaströme
2. Online-Bandbreiteverteilung mit
Verwendung von mehreren DiffServ-Klassen,
Kostenoptimierter Pufferung,
Unterstützung für Sessions und
Konfigurierbare Fairneß (innerhalb Sessions und global)
Bewertung
Simulationen zeigen:
Das System funktioniert und arbeitet effizient
Messung zeigt:
Simulationsergebnisse lassen sich (mit zusätzlicher Delay-Toleranz von 50ms - 70ms) auf
reales System übertragen

## Slide 40: 7.2 Ausblick auf neue Herausforderungen
Einsatz des Bandwidth Brokers aus [Sel01]
Vergleich mit Online-Analyse aus [Vey01]
Weitere Untersuchungen zu partiellen Neuverteilungen,
z.B. Adaptive Parameteranpassung
Weitere Untersuchungen zu Fairneß-Einstellungen,
insbesondere Werte zwischen 0 (unfair) und 1 (fair)
Für extrem kleine Delay-Toleranzen:
Einsatz von Echtzeit-Betriebssystem, z.B. RTLinux, http://www.rtlinux.org
Simulation eines großen DiffServ-Netzes
=> realistische Schwankungen für Delay und Jitter
Verluste durch Hintergrundlast (insbesondere BE, aber auch AF)
Übertragung realer Medien statt Traces
=> „reale“ Utility Functions, z.B. mit Qualitätsmetrik ermittelt
Benutzer-Befragungen zur Qualität möglich

## Slide 41
Abschlußvortrag zur Diplomarbeit „Management of Layered Variable Bitrate Multimedia Streams over DiffServ with A Priori Knowledge“
von
Thomas Dreibholz
(Dreibholz@bigfoot.com)
12. April 2001
Weitere Informationen und Download auf der Homepage:
http://www.bigfoot.com/~dreibholz/diplom/index.html